## Slide 1
Local Dimming Validator
顯示器局部背光控制驗證工具
2026-04-29

## Slide 2
問題定義
為什麼需要這個工具？
漏亮 (Missing Light)
模擬應亮，硬體未亮 → 畫面偏暗
多亮 (Extra Light)
模擬應滅，硬體多亮 → 對比度下降
Block 誤差
40×80 Grid 中每格亮度值不一致
本工具自動比對所有測試組，輸出視覺化差異圖與統計報告

## Slide 3
專案架構
目錄結構與主要元件
程式元件
• local_dimming_align.py 主程式
• visualize_diff.py 獨立視覺化腳本
• zone.txt 30 個 LED Zone 座標定義
• build.bat + .spec PyInstaller 打包
• local_dimming_validator.exe 發佈執行檔
資料目錄
• input/ 灰階輸入影像 (1280×640)
• dump/ 硬體 Dump txt 檔
• LED/ LED 亮滅 log 檔
• compare/ 比對結果影像
• sim_output/ 模擬輸出影像
• logs/ 執行日誌（UTC+8 時戳）

## Slide 4
核心流程
三個主要處理步驟
1
Max-Pooling
1280×640 影像 → 40×80 Grid 每格 16×16 像素取最大值 模擬 LED 亮度分布
2
Block 比對
逐格比較 Dump 與模擬結果 統計差異格數 (block_diffs) 輸出 diff 視覺化圖
3
Zone 比對
依 zone.txt 座標聚合亮度 判定漏亮 / 多亮 輸出 Zone 層級報告
→
→
輸入影像 → 模擬 → 與硬體 Dump 比對 → 彙總統計報告

## Slide 5
輸入格式
影像、Dump 檔、Zone 定義
影像規格
路徑：input/input_{N}.png 尺寸：1280 × 640 px チャンネル：灰階單通道 → 不符尺寸自動跳過
Dump 格式（兩種）
新格式（Tab 分隔）： [0] 0 0x2000'8f1c UCHAR 舊格式（無分隔符）： [168]1750x2000'8fc4UCHAR 共 3200 筆（40×80 Grid）
Zone 定義 (zone.txt)
case 0: j_start=4; j_end=10; i_start=0; i_end=14; j = row (垂直, 0–39) i = col (水平, 0–79) 共 30 個 Zone
工具同時支援新舊兩種 Dump 格式，自動偵測，不需手動切換

## Slide 6
程式碼改善
Code Review 重構摘要 (v1.5.0)
修正項目
• 定值3200 → GRID_H × GRID_W
• 新增影像尺寸驗證，不符早返回
• 彙整報告只列有異常的測試組
效能優化
• process_local_dimming：雙層迴圈 → NumPy reshape+max
• visualize_diff：條件迴圈 → Boolean mask 向量化
• sim_out_img 填色 → repeat × 255 向量化
• 運算速度大幅提升，記憶體更友好
• 邏輯與 visualize_diff.py 完全同步

## Slide 7
視覺化輸出
compare/diff_N.png 判讀方式
白色
兩者皆亮 (Both ON)
正常點亮，模擬與硬體一致
紅色
漏亮 (sim ON, dump OFF)
韌體未點亮但應該要亮
藍色
多亮 (sim OFF, dump ON)
韌體多點亮，不應該亮
黑色
兩者皆滅 (Both OFF)
正常熄滅，背景
輸出尺寸：1280×640（與輸入影像相同），含圖例文字說明

## Slide 8
輸出報告
彙總統計範例
========== 彙總統計 ========== 成功處理 case 數: 28 / 30 總 Block 誤差: 1579 總 Zone 錯誤: 115 --- Zone 錯誤分佈 --- zone 漏亮 多亮 Total ---------------------------------- 0 0 28 28 1 0 28 28 2 1 2 3 --- Top-5 Block 誤差最高 Case --- Case 5 : 87 block diffs Case 12 : 74 block diffs Case 3 : 68 block diffs

## Slide 9
打包與部署
Windows 執行檔 — 無需安裝 Python
建置方式
pip install pyinstaller build.bat → 輸出：local_dimming_validator.exe → 位置：專案根目錄（~55 MB） → 模式：onefile（單一執行檔） → 每次執行解壓至 temp，完成後清除
部署只需三樣東西
local_dimming_validator.exe zone.txt input/、dump/、LED/ 執行方式： local_dimming_validator.exe [data_dir] [-c COUNT]
GitHub Releases v1.7.0 — 可直接下載 .exe，無需建置環境

## Slide 10
總結
✅ 自動化比對：批次驗證 N 組測試資料，輸出完整統計報告
✅ 雙層驗證：Block 層級差異 + Zone 層級漏亮 / 多亮
✅ 相容性：支援新舊兩種 Dump 格式，影像尺寸自動驗證
✅ 效能：NumPy 向量化，告別雙層迴圈
✅ 易部署：單一 .exe，免安裝 Python，GitHub Releases 提供下載